Für Typhoon H gibt es zwei unterschiedliche Kompass Chips. Ältere GPS Module haben einen HMC5883 verbaut, neuere Module haben einen IST8310 als Kompass Chip. Um herauszufinden, welchen du hast, schließe den Kopter an QGC an und gehe zur Mavlink Konsole:

Eingabe:
cd /dev
ls

und eine Liste der Hardware-Treiber erscheint.

Schön, was wir hier alles sehen können! Für den Kompass gibt es zwei Möglichkeiten: "hmc5883_ext" oder "ist8310_ext".

Schnittstellen:

https://learn.adafruit.com/adafruit-stm32f405-feather-express/pinouts

Thunderbird/boards/yuneec/typhoon_h/init/rc.board_defaults:

ttyACM0	USB Buchse
ttyS0	GPS	USART1
ttyS1	Camera	USART2 (PA2/PA3)
ttyS2	PWM	UART5 (PC12)
ttyS3	RC input	USART6 (PC7/PC6)

???	RealSense	UART2 PA0/PA1
Sonar	USART3 (PB10/PB11)
Onboard UART	(PC10/PC11)

Thunderbird/boards/yuneec/typhoon_h/init/rc.board_mavlink:
mavlink start -d /dev/ttyACM0

Voltage:	PC0 - JP2-13,14 - 1.84 @16.66 1.67 @15.12 Scale 0.1105

Aber in Typhoon_H_480/boards/yuneec/typhoon_h/src/board_config.h:

#define RC_SERIAL_PORT "/dev/ttyS0"	???